РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                      РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН                                                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2013 года                 с. Киевка                        № 114

Об утверждении схемы водоснабжения

на территории Киевского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении » № 416-ФЗ от 07.12.2011 г., обеспечения надежного водоснабжения и  экономического стимулирования развития систем водоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить схему водоснабжения Киевского сельского поселения  Ремонтненского района Ростовской области согласно приложения.

- Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Киевского

сельского поселения                                                                            Г.Г.Головченко

Схема водоснабжения на территории

Киевского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

2013 г.

Содержание

1. Общие положения ………………………………………………….………4

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения.....................................5

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения...........................................5

3.1.Общие сведения о муниципальном образовании «Киевское сельское поселение»……………………....5

3.2. Климат……………………...5

3.3. Гидрография……………….6

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Киевского сельского поселения...................................................8

3.5. Жилой фонд………… .........9

4. Общая характеристика водоснабжения......................................................10

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения ………………….10

4.2.Анализ существующих проблем в сфере водоснабжения…………..11

4.3.Проектное предложение в сфере водоснабжения……………………...13

4.4. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения….……...16

4.5. Охрана и восстановление водных объектов…………………………...16

4.6. Ожидаемые результаты …………………………………………...........17

5. Схематическое изображение водопроводных сетей…….………............18

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

- Общие положения

Схема водоснабжения Киевского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, её развития с учетом правового регулирования. Основанием для разработки схемы водоснабжения Киевского  сельского поселения Ремонтненского района, Ростовской области:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении,

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киевского сельского поселения на 2012-2016 годы;

- Генеральный план муниципального образования «Киевское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

Схема водоснабжения разрабатывается на срок 10 лет.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Киевского сельского поселения водоснабжением;

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Киевское сельское поселение»:

Киевское сельское поселение расположено в западной части Ремонтненского района.

Общая площадь земель Киевского сельского поселения составляет 26373 га.

Существующая численность населения Киевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  1177 человек.

В состав Киевского сельского поселения входят два населенных пункта: село Киевка, являющееся административным центром и хутор Раздольный.

Киевское сельское поселение граничит:

-	на севере с Зимовниковским районом, на востоке с Подгорненским поселением, на западе с Орловским районом, на юге  - с Краснопартизанским сельским поселением.

3.2. Климат

Территория муниципального образования «Киевское сельское поселение» относится к резко континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» климатический район территории III B.

Среднегодовая температура воздуха +8,2°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна - минус 7-8,5°С, абсолютный минимум достигает – минус 37°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов – 57 см. Высота снежного покрова – 13-15 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +22-23° С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. За год выпадает в среднем 350 мм осадков. Преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Отмечаются суховеи и пыльные бури. Недостаток влаги испытывается уже с апреля месяца. Относительная влажность воздуха в период вегетации растений невысока и составляет – 39-48%.

3.3. Гидрография

На территории Киевского сельского поселения имеется восемь искусственных водоемов (7 прудов и 1 водохранилище). Питание водоемов происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод верхнечетвертичных и палеогеновых отложений. Рельеф равнинный (пологовая равнина).

Таблица 1.

| Наименование водоема | Место расположения | Запасы воды, млн.м3 | Площадь, га | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд «Раздоленский» (балочный) | 1,5 км к Северо-западу от х. Раздольный на балках Большой Гашун, Раздольная и р. Б. Гашун | 0,5 | 12,0 | Водопой скота, рыборазведение, неорганизованный отдых |
| Пруд «Бабенский» (балочный) | 8 км от с. Киевка на балках Раздольная и Гашун | - | 13,0 (без воды) | Ранее водопой скота, рыборазведение, неорганизованный отдых |
| Пруд «Верхний» (балочный) | Северо-восточная окраина с. Киевка на балке Старикова | 0,3 | 8,0 | Водопой скота, рыборазведение, вода для технических нужд |
| Пруд «Центральный» (балочный) | Юго-восточная окраина с. Киевка,на балке Старикова | 0,15 | 9,0 (без воды) | Водопой скота, вода для технических нужд |
| Пруд «Садовский» (балочный) | 1 км к юго-западу от окраины с. Киевка на балке Старикова | 0,3 | 16,0 | Водопой скота, |
| Пруд «Новый» (балочный) | 5 км к юго-западу от с. Киевка на балке Старикова | 0,7 | 20,0 | Водопой скота, неорганизованный отдых |
| Водохранилище «Лысянское» | 6 км к юго-западу от с. Киевка на балках Старикова и Цветная | 2,5 | 60 | Водопой скота, рыборазведение неорганизованный отдых |
| Пруд «Стариков» | 8 км от с. Киевка на балках Старикова и Рассыпная | - | 2,0 | Водопой скота, рыборазведение |

В геологическом строении описываемого района (на интересующую нас глубину) принимают участие отложения палеогеновой и неогеновой систем и четвертичной системы. Четвертичные отложения выражены лессовидными делювиальными суглинками склонов и водоразделов и аллювиальными суглинками балочных долин. Суглинки обычно желто - бурые с включениями карбонатов. Общая мощность суглинков колеблется от 3 до 30 м.

В гидрогеологическом отношении территория Ремонтненского района характеризуется развитием водоносных горизонтов в четвертичных и неогеновых отложениях.   В четвертичных отложениях водоносными являются аллювиальные и делювиальные суглинки, часто с прослоями песка. Четвертичные покровные суглинки содержат грунтовые воды, которые залегают на небольшой глубине и эксплуатируются шахтными колодцами. Грунтовые воды малодебитны (от 0,5 до 1,8 м3/час, реже до 2,0 м3/час) и большей частью повышенно минерализованные. Менее минерализованные грунтовые воды приурочены к вершинам балок и степным блюдцам на водоразделах. Режим водоносного горизонта четвертичных отложений непостоянный.

Грунтовые воды используются повсеместно для питья, водопоя скота и хозяйственных нужд, эксплуатируются местным населением с помощью шахтных колодцев.

Водоносный горизонт отложений Ергенинской свиты неогена развит повсеместно. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески. Глубина залегания данного горизонта изменяется от 34 до 90 м. Мощность горизонта составляет 10-20 м. Дебиты скважин – 4,5-10 м3/час. По качеству вода изменяется от пресной до слабо минерализованной.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Киевского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Киевского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Таблица  2.                                                                                                             Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| Категория земель | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 25044 | 94,7 |
| 2. Земли населенных пунктов | 317 | 1,2 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2 | 0,01 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 972 | 3,7 |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 101 | 0,4 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 26436 | 100 |

3.5. Жилой фонд.

Жилой фонд Киевского сельского поселения составляет 24,8 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность по Киевскому сельскому поселению 20,6 м2/чел.

Распределение площадей жилого фонда по населенным пунктам, входящим в состав Киевского сельского поселения, средняя жилищная обеспеченность приведены в таблице

Таблица 3.

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел. | Ветхое и аварийное жилье, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Киевка | 935 | 19,72 | 20,6 | - |
| хутор Раздольный | 242 | 5,08 | 20,6 | - |
| Всего по поселению | 1177 | 24,80 | 20,6 | - |

Таблица 4.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов  Киевского сельского поселения.

| № | Наименование | Улица | № дома | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | МБДОУ Детский сад №3 «Тополек» | Ленинская | 93 | Кривко Л.М. |
| 2 | МБОУ Киевская СОШ | Ленинская | 109 | Лазурченко Н.В. |
| 3 | МКУК Киевский СДК | Ленинская | 99 | Жилин В.Г. |
| 4 | ФАП с.Киевка | Ленинская |  | Касьяненко Л.В. |
| 5 | Администрация Киевского с.п. | Ленинская | 97 | Головченко Г.Г |
| 6 | Раздольненский ДК | Центральная | 21 | Волкодав Ю.В. |
| 7 | ФАП х. Раздольный | Центральная | 50 | Журавлева Н.Н. |

Жилая застройка в поселении представлена индивидуальными одноэтажными жилыми домами - 346 домов, в том числе:

- село Киевка - 265 домов;

- хутор Раздольный - 81 дом.

Практически все дома обеспечены газоснабжением (сжиженный газ) (338 домов из 346). Холодное водоснабжение имеется в 342 домах. Централизованной системы канализации в жилом секторе нет (выгребные ямы). В жилой зоне отсутствуют системы водоотведения и теплоснабжения. Обеспеченность электроснабжением – 100%.

Весь жилой фонд Киевского сельского поселения находится в частной собственности.

4.Общая характеристика водоснабжения.

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения развита равномерно. Действующие системы водоснабжения имеют: с. Киевка, х. Раздольный. Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

с. Киевка. В настоящее время на территории с. Киевка действуют две автономные системы водоснабжения, одна из которых обеспечивает водой от группового водовода Ø400мм, проходимого по территории села, жилую застройку улиц Шолохова, Дорожная, Гагарина, и часть улицы Ленинская, где сосредоточены здания общественного и коммунального назначения. Эта система водоснабжения представлена тупиковыми сетями Ø100мм и имеет два узла врезки в групповой водопровод Ø400мм.

Другая система водоснабжения обеспечивает водой западную (основную) часть села. В качестве источника водоснабжения эксплуатируются 4 артезианские скважины, одна из которых не работает. Производительность действующих скважин составляет 36м³/сут, 48 м³/сут и 22 м³/сут. Скважины объединены тупиковыми сетями Ø100мм, в качестве накопительных ёмкостей на сети эксплуатируются 7 водонапорных башен с баками объёмом 25м³ и высотой ствола 8 ÷ 10м

х. Раздольный. В настоящее время водоснабжение х. Раздольный обеспечивается единой общехуторной тупиковой водопроводной сетью Ø100мм от проходящего в непосредственной близости группового водовода Ø140мм. Общая протяжённость хуторной водопроводной сети составляет 2,2км при среднем износе труб 70%. В качестве регулирующей ёмкости на сети эксплуатируется Водонапорная башня Рожновского, реконструированная в 2007г.

Общая протяженность водопроводов составляет 8000 м. и 2200 м. соответственно.

4.2. Анализ существующих проблем в сфере водоснабжения

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей,  из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается;                                                                     - отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;                                                                - растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет;                                                                                                         - износ водопроводных сетей составляет 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25% от объема воды поданной в сеть;                                                                                                                          - текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю. Администрация Киевского сельского поселения отмечает, что качество воды подаваемой из арт. скважин хуже, чем из группового водовода.

Предоставление услуг водоснабжения жителям Киевского сельского поселения осуществляет ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения». Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

Таблица водопотребления Киевское с.п.

Таблица 5.

| Потребитель | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Сред-несу-точн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| с. Киевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 935 | 160 | 152.96 | 55.83 | 198.85 | 21.97 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 30.59 | 11.17 | 30.59 | 3.38 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 935 | 90 | 43.14 | 15.75 | 86.04 | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 226.69 | 82.74 | 315.48 | 25.35 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1140 | 160 | 182.40 | 66.58 | 237.12 | 24.92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 36.48 | 13.32 | 36.48 | 3.83 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1140 | 90 | 51.44 | 18.78 | 102.60 | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 270.32 | 98.67 | 376.20 | 28.75 |  |
| х. Раздольный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 242 | 160 | 39.36 | 14.37 | 51.17 | 9.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 7.87 | 2.87 | 7.87 | 1.39 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 242 | 90 | 11.10 | 4.05 | 22.14 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 58.33 | 21.29 | 81.18 | 10.46 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 250 | 160 | 40.00 | 14.60 | 52.00 | 9.15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 8.00 | 2.92 | 8.00 | 1.41 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 250 | 90 | 11.28 | 4.12 | 22.50 | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 59.28 | 21.64 | 82.50 | 10.56 |  |
| Итого существующее: | чел | 1177 |  | 285.02 | 104.03 | 396.66 | 30.00 |  |
| Итого проектное: | чел | 1390 |  | 329.60 | 120.30 | 458.70 | 33.25 |  |

4.3.Проектное предложение в сфере водоснабжения

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;                                                                                                                                   - 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);                                 - 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

с. Киевка.   Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/ с;

- на внутреннее – 2х5 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 300 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения с. Киевка проектом предлагается устройство единой системы водоснабжения от действующего группового водопровода Ø400мм, проходящего по территории села. Для этого предлагается:

- устройство площадки водопроводных сооружений в северной части села с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды ёмкостью 250м3 каждый и насосной станции второго подъёма (q = 60 м3/час; Н = 45,0м). Оба существующие отключения от группового водовода Ø400мм переключить на подачу воды в резервуары чистой воды, минуя водоразборную сеть посёлка. В резервуарах чистой воды предлагается хранить запас воды на наружное и внутреннее пожаротушение, запас воды на хозпитьевые нужды населения на время пожара и аварийный запас на 12 часов;

- отключение действующих скважин от сетей села Киевка и консервация их на случай чрезвычайных ситуаций;

- устройство единой кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 160÷110 мм;

- переключение действующих сетей к планируемым, так же в связи со значительной изношенностью действующих водопроводных линий рекомендуется их поэтапная замена. Действующие водонапорные башни сохраняются в качестве контррезервуара.

Водопроводная сеть планируется Ø 160÷100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(Ø160 мм предлагается для обвязки площадки водопроводных сооружений).

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение действующего клуба на 300 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа ёмкостью по 100м³ каждый в непосредственной близости от клуба, а в здании расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерными узлами рекомендуется также оснащать оба водовода, подающих воду от группового водовода Ø400мм на площадку водопроводных сооружений, а также насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и  СНиП 2.04.02-84  источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом. Для водовода – 20 м в каждую сторону.

х. Раздольный.                                                                                  Противопожарные мероприятия.

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки хутора, водоснабжений которой осуществляется от действующих сетей водопровода, предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м³ с разворотной площадкой 12х12м для пожарной техники. Каждый резервуар должен быть оснащён колодцем с задвижкой и водоприёмным колодцем. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150 ÷ 200м.                                                                                                              Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

4.4. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Таблица 6.

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс. руб. | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка ПСД на реконструкцию водопровода в с. Киевка общей протяженностью 2000 м | 2016 г. | 425,5 74,5 | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 2. | Ремонт водопровода в с. Киевка общей протяженностью 2000 м | 2018 г. | 5276,2 923,8 | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| 3. | замена двух водонапорных башен объемом 20 м3 в с. Киевка | 2019 г. | 553,15 96,85 | Областной бюджет Местный бюджет |  |

## 4.5. Охрана и восстановление водных объектов.

В условиях сложившейся экологической обстановки и вследствие ограниченности водных ресурсов на территории Киевского сельского поселения сохранение чистоты каждого водоема является актуальным. Наличие на территории поселения 8 балочных прудов с непостоянным, резко меняющимся в жаркое время года уровнем воды, требует особого отношения к сохранению этих водных ресурсов. Необходимо при этом учитывать и тот факт, что все эти водоемы в той или иной степени используются для организации водопоя животных. Как следствие этого имеет место загрязнение вод продуктами жизнедеятельности животных, кроме того в зонах водоемов имеет место (особенно в зонах неорганизованного отдыха) образование большого количества мусора. Как следствие состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют месторождения подземных вод, более защищенных от антропогенного воздействия.

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;

На территории поселения запланированы и должны быть реализованы мероприятия по:

- канализованию индивидуальной жилой застройки;

- строительству очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод;

- экологическому благоустройству берегов балочных прудов.

Очистка берегов от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, очистка родников, благоустройство мест купания и отдыха являются важным составляющими охраны водных объектов.

4.6. Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Киевского сельского поселения.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Киевского сельского поселения.

5. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения.